## Slide 1: MP4201拍摄脚本

## Slide 2
BUCK工作模式
BUCK-BOOST工作模式
BOOST工作模式
VOUT Voltage
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
48V转12V
48V转48V
48V转60V
Notes: 旁白（蔡）：“MP4201是一款四开关BUCK-BOOST开关电源控制芯片，同时支持BUCK、BOOST和BUCK-BOOST控制，这使得他能实现大范围的电压输出。“

## Slide 3
Notes: （可调电源设计方案对比参考）
蔡：“目前开源的数控可调电源方案一般是FB注入式和MCU直接控制四开关管等方案，那么基于MP4201设计的可调电源的优势在哪里呢？它摆脱了FB注入式依赖大量模拟元件、反馈网络易受温度和元件漂移影响、难以实现真正无缝宽范围升降压、精度较低、保护响应慢的局限。MP4201作为专用四开关控制器，内置高精度数字控制环路、同步整流和硬件级多重保护，让输出电压电流更稳定、纹波更小、效率更高，同时轻松支持300W以上大功率和宽输入输出范围，整体性能远超模拟反馈方案。
相比另一种MCU直接PWM四开关方案，它避免了开发者必须自己编写复杂的PID算法、精确配置高分辨率定时器、反复调试死区和环路补偿、稍有不慎就出现振荡甚至烧板的繁琐过程。MP4201把底层开关驱动、电流电压闭环、软启动、各种保护全部硬件实现，MCU只需通过简单接口设置目标值即可，大幅降低开发难度、缩短调试周期、显著提高系统可靠性和一致性。”

## Slide 4
SCP保护
OCP保护
OCP自恢复
SCP自恢复
Notes: 在以上优势的基础上，MP4201一个显著的特点是自带SCP和OCP等保护功能，在硬件上实现保护，比软件控制关断更加迅速、更加安全。同时还具备自恢复功能，在负载正常之后能够自动恢复正常输出。以上是24V10A输出下的SCP和OCP触发和恢复波形图

## Slide 5
这里的框看看能不能做成流动性的
Notes: 蔡：”硬件设计部分，这个可调电源模块由MP4201控制的BUCK-BOOST主电路和控制MP4201的外围电路组成，外围电路包括MP4583的5V降压部分和MCU控制电路部分，MCU通过IIC接口控制MP4201，同时IIC总线上还搭载了DAC芯片对FREQ和MODE两个引脚的电平进行控制，达到调节开关频率和工作模式的效果，使其更符合实际应用场景。” 陈：”软件控制方面，MP4201支持标准I2C通信协议，可通过常见MCU对寄存器进行灵活配置。为降低开发门槛，MPS还提供了配套的可视化GUI工具，可进一步提升配置与调试效率。，目前MP4201的操作API已经完全开源，只需完成IIC移植就能实现对MP4201的操作。”（展示滑动代码界面）

## Slide 6
弹出MP4201电脑操作并配出MPS USB to IIC设备
Notes: 陈：”软件控制方面，MP4201这块芯片是通过IIC来驱动控制的，意味着我们可以用各类MCU来进行控制电路设计，或者直接使用USB to IIC（弹出MPS IIC设备），仅通过标准通信协议即可完成操作，目前MP4201的操作API已经完全开源，只需完成IIC移植就能实现对MP4201的操作。”（展示滑动代码界面）

## Slide 7
代码滑动界面，这里文件太大放不下，可以剪辑进去
Notes: 陈：”软件控制方面，MP4201这块芯片是通过IIC来驱动控制的，意味着我们可以用各类MCU来进行控制电路设计，或者直接使用USB to IIC（弹出MPS IIC设备），仅通过标准通信协议即可完成操作，目前MP4201的操作API已经完全开源，只需完成IIC移植就能实现对MP4201的操作。”（展示滑动代码界面）

## Slide 8
宽电压范围测试
48 to 12
48 to 24
48 to 48
48 to 60
3A
Notes: 这是我们的宽电压范围测试场景。在 48V 输入的带载工况下，MP4201 可实现 12V、24V、48V、60V 等多档位输出电压的快速、稳定切换，展现出优异的动态响应能力与输出稳定性。

## Slide 9
恒流测试
48V-input
5A-output
12V
24V
48V
60V
Notes: 现在大家看到的是我们在 5A 恒流输出设定下的多电压输出测试效果。可以清晰的看到，在整个预设输出电压范围内，都能实现稳定的恒流输出，这充分验证了方案的恒流控制精度与可靠性。

## Slide 10
大功率长时间测试
测试视频+热成像视频
Notes: 现在为大家展示的是 MP4201 的大功率测试画面。我们在600W 持续带载的条件下进行验证，不仅实现了 97% 的峰值效率，并且温度控制在70摄氏度以下，充分证明了方案在高功率应用场景下的出色适配能力。

## Slide 11
发热图展示
以上图片仅为占位
Notes: 图示为不同输出功率下30分钟的热成像图片，可以见得在大效率和增强散热的前提下模块发热并不高，这使得他能实现较好的大功率输出性能

## Slide 12
效率图展示
Notes: 现在为大家展示的是不同输入输出电压组合下的效率曲线。可以看到，所有测试工况下的效率峰值均高于 89%，在 48V 输入、36V 输出的场景下，峰值效率更是接近 98%，充分印证了 MP4201 在宽压多档输出场景下的高效表现。

## Slide 13
总结
（此处不断跳出MP4201的特点）
此处为两人拍摄，没有PPT
Notes: 1. （陈讲）“总的来说，MP4201是一款设计简单，集成功能丰富的芯片，目前所有设计资料均已开源，小白也可以轻松复刻。”
2. “当然，MP4201的潜力远不止于此，后续我们将基于此项目做进一步迭代和拓展，更新的内容也会同步上传至开源广场，欢迎大家持续关注。（再次附上开源链接二维码）