## Slide 1
FOC 代码逻辑图：从上电入口到闭环输出
主线：初始化 → 10kHz快环 → 状态机 → FOC → PWM
硬件入口
快环调度
FOC算法
安全分支
慢任务
启动
初始化
10kHz
控制快环
1kHz
后台遥测
1. main()
外设初始化
MX_GPIO/DMA/ADC/SPI
2. program_init()
驱动休眠 + ADC校准
初始化 g_motor/g_foc
3. 启动采样链
ADC2 DMA + TIM6
TIM1 PWM + ADC1 Injected
4. 进入后台
while(1)
program_task()
5. TIM1_TRGO2
中心对齐PWM节点
触发三相电流采样
ADC1 Injected
IA / IB / IC
同步采样完成
快环回调
program_adc_injected
_conv_cplt_callback()
零点校准
未ready累计
1024点offset
MA600A角度
SPI IT读角度
raw / deg / rad
角度/速度观测
theta_elec
20样本窗口+LPF
电流工程量
raw - offset → A
极性修正
ia / ib / ic
Clarke / Park
abc → alpha/beta
alpha/beta → d/q
得到 id / iq
6. 状态机
故障 / offset / 角度检查
run_request停机判断
ALIGN对齐
CLOSED_LOOP闭环
7. 外环
位置环200Hz可选
速度PI
输出 iq_ref / uq_ref
8. 内环
id / iq PI
电压矢量限幅
得到 ud / uq
安全分支
FAULT/未准备/停机
N_SLEEP=0，PWM=50%，复位PI
foc_core.c
反Park dq→αβ
SVPWM duty_a/b/c
TIM1 CCR
CCR1/2/3更新
三相互补PWM
功率级
MP6539B
MOSFET/电机
共享运行态：g_program_telemetry 负责观测，g_motor 负责状态/指令，g_foc 负责 FOC 中间量与最终占空比
TIM6 tick
1 ms后台节拍
program_task()
while(1)按tick执行
ADC2 DMA慢变量
VBUS/NTC，母线LPF
故障/遥测快照
driver_fault / g_motor / g_foc
VOFA输出
USART1 DMA JustFloat
视频曲线
速度/位置/排查
讲解提示：先讲蓝色启动链路，再讲橙色 10kHz 采样快环；绿色是 FOC 数学链路，红色是所有异常都会走的安全出口，灰色只负责遥测和视频曲线。
Notes: 这页用原生 PPT 矢量形状绘制，不是截图。讲解顺序：1 main 初始化外设；2 program_init 做驱动休眠、ADC 校准和控制对象初始化；3 启动 ADC2/TIM6 慢采样链和 TIM1/ADC1 快采样链；4 while(1) 只跑后台慢任务；5 10kHz 快环由 TIM1 触发 ADC1 injected，回调里完成电流读取、MA600A 角度调度、Clarke/Park；6 状态机负责安全检查、停机、编码器对齐和闭环切换；7 外环给 iq_ref 或 uq_ref；8 内环和 foc_core 输出 SVPWM，占空比写入 TIM1 CCR，驱动功率级。