## Slide 1
代码逻辑图 —— 从上电到 FOC 闭环控制
讲解顺序：初始化 → 快环 → 外环 → PWM → 遥测
启动链路
10kHz快环
FOC算法
保护/停机
启动
初始化
10 kHz
控制快环
1 kHz
后台遥测
main()
HAL_Init / Clock
MX_GPIO DMA ADC SPI TIM UART
program_init()
N_SLEEP=0
ADC1/ADC2 校准
初始化对象
g_foc / g_motor
filter / telemetry
慢采样链
ADC2 DMA
TIM6 1 ms TRGO
快环采样链
TIM1 三相PWM
ADC1 Injected IT
进入运行
while(1)
program_task()
TIM1_TRGO2
中心对齐 PWM 节点
触发电流采样
ADC1 注入组
IA / IB / IC
同步采样完成
Injected 回调
program_adc_injected_
conv_cplt_callback()
零点校准
未 ready：累计
1024 点偏置
MA600A 角度
SPI IT 读角度
缓存 raw/deg/rad
角度/速度观测
theta_elec
20样本窗口 + LPF
电流工程量
raw - offset
ADC→A，极性修正
ia/ib/ic
Clarke / Park
abc → alpha/beta
alpha/beta → d/q
得到 id / iq
状态机
program_run_speed_current_control()
1 故障/offset/角度检查
2 run_request 停机判断
3 编码器对齐 ALIGN
4 闭环控制 CLOSED_LOOP
位置/速度外环
位置环：200 Hz 可选
速度观测完成后运行 PI
输出 iq_ref 或 uq_ref
电流环 / 电压模式
电流环：id/iq PI
限幅得到 ud/uq
关电流环则直接用电压命令
安全分支
FAULT / 未准备 / 停机：PWM=50%，N_SLEEP=0，PI与观测器复位
foc_core.c
反 Park：dq→alpha/beta
SVPWM：生成 duty_a/b/c
TIM1 输出
CCR1/2/3 更新
三相互补 PWM
功率级
MP6539B
MOSFET
电机
TIM6 中断
1 ms tick
program_tim...
program_task()
while(1) 轮询
按 tick 执行
慢变量换算
ADC2 DMA: VBUS/NTC
vbus LPF + telemetry
故障/调试量
driver_fault
g_motor / g_foc 快照
VOFA / 串口
JustFloat
USART1 DMA, 2 ms节流
讲解用途
速度/位置曲线
调参和排查
核心讲法：program.c 是调度中心；g_program_telemetry 负责观测，g_motor 负责状态/指令，g_foc 负责 FOC 计算结果；foc_core.c 做 Clarke/Park/反Park/SVPWM，ma600a.c 提供角度反馈。
Notes: 讲这一页时按三段走：第一段，上电后 main 完成外设初始化，program_init 完成 ADC 校准、控制对象初始化，并启动 ADC2 慢采样和 TIM1/ADC1 快采样链。第二段，10kHz 快环由 TIM1 触发 ADC1 注入组，回调中读取三相电流、调度 MA600A、更新角度/速度观测、做 Clarke/Park，然后进入 program_run_speed_current_control 状态机。第三段，闭环时外环给 iq_ref，电流环给 ud/uq，foc_core 反 Park 和 SVPWM 生成 duty，最后写入 TIM1 CCR 驱动功率级。慢任务只做 VBUS/NTC、故障标志和 VOFA 遥测，不要把慢任务讲成真正的控制快环。